| Codice | D.0001.0002.0010 |
| --- | --- |
| Descrizione | PREPARAZIONE ALLA BITUMATURA DELLA FONDAZIONE STRADALE, realizzata attraverso la regolarizzazione del piano esistente, il ricarico con materiale arido di idonea pezzatura e la rullatura finale. E' compresa la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale con motorgrader, la rullatura. Valutato per mq effettivo in opera: eseguita a macchina. |
| Unità di misura | mc |
| Analisi: |  |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.0004.0014.0007 | TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale _ssa o orientabile, senza ripper, gi_a esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carbu- rante, lubri_canti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050 | ora | 0,0090 | 79,74 | 0,7176 |
| B.0004.0016.0007 | MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi_a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubri_canti, ricambi, manutenzione e assicurazione | ora | 0,0090 | 67,14 | 0,6043 |
| B.0001.0001.0004 | CAPO-SQUADRA | ora | 0,0005 | 26,41 | 0,0132 |
| B.0001.0001.0003 | OPERAIO COMUNE | ora | 0,0040 | 21,97 | 0,0879 |

| Sommano euro | 1,42 |
| --- | --- |
| Spese generali 15% euro | 0,21 |
| Sommano euro | 1,64 |
| Utile d’impresa 10% euro | 0,16 |
| Totale euro | 1,80 |

| Codice | D.0001.0002.0011 |
| --- | --- |
| Descrizione | STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale innumidimento od essicamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento. |
| Unità di misura | mc |
| Analisi: |  |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.0004.0016.0004 | RULLO COMPRESSORE gi_a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- bri_canti, ricambi, manutenzione e assicurazionetipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 | ora | 0,0059 | 46.38 | 0,2736 |
| B.0004.0017.0012 | AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo | ora | 0,0025 | 46,34 | 0,1159 |
| B.0004.0016.0007 | MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi_a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubri_canti, ricambi, manutenzione e assicurazione | ora | 0,0013 | 67,14 | 0,0873 |
| A.0006.0003.0002 | tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71 | mc | 1.0000 | 22,3088 | 22,3088 |
| B.0001.0001.0004 | CAPO-SQUADRA | ora | 0,0003 | 26,41 | 0,0079 |
| B.0001.0001.0003 | OPERAIO COMUNE | ora | 0,0025 | 21,97 | 0,0549 |
| B.0006.0001.0001 | ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto | mc | 30,0150 | 1,06 | 3,1516 |

| Sommano euro | 20.56 |
| --- | --- |
| Spese generali 15% euro | 3,08 |
| Sommano euro | 23.64 |
| Utile d’impresa 10% euro | 2,36 |
| Totale euro | 26,00 |

| Codice | D.0001.0003.0008 |
| --- | --- |
| Descrizione | CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e fille, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5, 6% in peso. Il conglomerato sarà steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compreso finito di cm 8, 10, compresa la rullatura. valutato per mq compresso per strade urbane e extraurbane. |
| Unità di misura |  |
| Analisi: |  |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.0004.0017.0004 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile _no a: 8,0 t | ora | 0,2667 | 44,91 | 11,9775 |
| B.0001.0001.0004 | CAPO-SQUADRA | ora | 0,2667 | 26,41 | 7,0435 |
| B.0001.0001.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO | ora | 0,2667 | 25,82 | 6,8862 |
| B.0001.0001.0002 | OPERAIO QUALIFICATO | ora | 0,5333 | 24,19 | 12,9005 |
| B.0004.0016.0001 | RULLO COMPRESSORE gi_a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- bri_canti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 | ora | 0,2667 | 28,05 | 7,4809 |
| B.0006.0015.0001 | IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE | a corpo | 0,8607 | 0,01 | 0,0086 |
| A.0018.0003.0001 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) COSTI- TUITO DA MISTO GRANULARE DI GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA, IMPASTATO A CAL- DO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 3,5/4,5% IN PESO | mc | 1,0000 | 84,1461 | 84,1461 |

| Sommano euro | 130,43 |
| --- | --- |
| Spese generali 15% euro | 19,57 |
| Sommano euro | 150,00 |
| Utile d’impresa 10% euro | 15,00 |
| Totale euro | 165,00 |

| Codice | E016 |
| --- | --- |
| Descrizione | Fornitura e posa in opera di barriera metallica tipo guard-rail, montate su manufatto, classe H2 - LC=288KJ così come previsto dal D.M.LL.PP. 3 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni, costituita da fasce orizzontali sagomate a tripla onda e pali, il tutto zincato a caldo con quantità di zinco non inferiore a 300 grammi/mq. secondo le norme UNI 7544/66, compresi i pezzi speciali (terminali, distanziatori, bulloneria, piastre, tirafondi,dispositivi rifrangenti) ed ogni altro onere per dare la barriera in opera a perfetta regola d'arte, sia in rettilineo che in curva di qualsiasi raggio. I terminali di fine tratto verranno anch'essi compensati a metro lineare di barriera. |
| Unità di misura | ml |
| Analisi: |  |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.0001.0001.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO | ora | 0,2000 | 25,82 | 5,1640 |
| B.0001.0001.0003 | OPERAIO COMUNE | ora | 0,2000 | 21,97 | 4,3940 |
| B.0004.0017.0002 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile _no a: 1,5 t | ora | 0,2000 | 35,87 | 7,1740 |
| B.0036.0001.0006 | Barriera metallica di protezione formata da una fascia di lamiera d’acciaio, dello spessore di mm. 2,6 a doppia ondulazione, dell’altezza di cm. 30 (sviluppo cm. 50), zincato a caldo del peso per ml non minore di Kg. 11, a giunzioni sovrapposte e collegate con non meno di otto bulloni con le estremità allargate a palma, comprese le gemme rifrangenti in vetro. | cadauno | 1,0000 | 55,2915 | 55,2915 |
| B.0036.0002.0001 | SOSTEGNI IN FERRO ZINCATO IN Profilati ad U da mm. 120, posti a distanza tra loro a non meno di m. 3,30 comprese | ml | 1,0000 | 9,29 | 9,2900 |
| B.0036.0002.0002 | STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10 | cadauno | 2,0000 | 2,57 | 5,1400 |
| B.0006.0015.0003 | ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo | cadauno | 0,2600 | 0,01 | 0,0026 |
| A.0009.0001.0004 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en | mc | 0,0960 | 87,55 | 8,4048 |

| Sommano euro | 94,86 |
| --- | --- |
| Spese generali 15% euro | 14,23 |
| Sommano euro | 109,09 |
| Utile d’impresa 10% euro | 10,91 |
| Totale euro | 120,00 |

| Codice | D.0001.0003.0079 |
| --- | --- |
| Descrizione | SEGNALE STRADALE RTRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scattolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rinfrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm. 40 x 40 x 60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm. 60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, completo di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm. 60 lato. |
| Unità di misura | cadauno |
| Analisi: |  |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.0001.0001.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO | ora | 0,5000 | 25,82 | 12,9100 |
| B.0001.0001.0003 | OPERAIO COMUNE | ora | 0,5000 | 21,97 | 10,9850 |
| B.0004.0017.0002 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile _no a: 1,5 t | ora | 0,5000 | 35,87 | 17,9350 |
| B.0036.0001.0006 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERI- COLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e _niture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60 | cadauno | 1,0000 | 58,49 | 65,1539 |
| B.0036.0002.0001 | PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza e_ettivo | ml | 4,3000 | 9,29 | 39,9470 |
| B.0036.0002.0002 | STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10 | cadauno | 2,0000 | 2,57 | 5,1400 |
| B.0006.0015.0003 | ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo | cadauno | 0,2600 | 0,01 | 0,0026 |
| A.0009.0001.0004 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en | mc | 0,0960 | 87,55 | 8,4048 |

| Sommano euro | 160.48 |
| --- | --- |
| Spese generali 15% euro | 24,07 |
| Sommano euro | 184,55 |
| Utile d’impresa 10% euro | 18,45 |
| Totale euro | 203 |

| Codice | D.0001.0003.0074 |
| --- | --- |
| Descrizione | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scattolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rinfrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm. 40 x 40 x 60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm. 60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, completo di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm. 60 lato. |
| Unità di misura | cadauno |
| Analisi: |  |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.0001.0001.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO | ora | 0,5000 | 25,82 | 12,9100 |
| B.0001.0001.0003 | OPERAIO COMUNE | ora | 0,5000 | 21,97 | 10,9850 |
| B.0004.0017.0002 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile _no a: 1,5 t | ora | 0,5000 | 35,87 | 17,9350 |
| B.0036.0001.0006 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e _niture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60 | cadauno | 1,0000 | 86,4930 | 86,4930 |
| B.0036.0002.0001 | PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza e_ettivo | ml | 4,3000 | 9,29 | 39,9470 |
| B.0036.0002.0002 | STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10 | cadauno | 2,0000 | 2,57 | 5,1400 |
| B.0006.0015.0003 | ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo | cadauno | 0,2600 | 0,01 | 0,0026 |
| A.0009.0001.0004 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en | mc | 0,0960 | 87,55 | 8,4048 |

| Sommano euro | 160,48 |
| --- | --- |
| Spese generali 15% euro | 24.07 |
| Sommano euro | 184,55 |
| Utile d’impresa 10% euro | 18.45 |
| Totale euro | 203,00 |

| Codice | D.0001.0003.0081 |
| --- | --- |
| Descrizione | SEGNALE STRADALE ESAGOLATE DI STOP eseguito in scattolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rinfrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm. 40 x 40 x 60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm. 60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, completo di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm. 60 lato. |
| Unità di misura | cadauno |
| Analisi: |  |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità | Importo | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.0001.0001.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO | ora | 0,5000 | 25,82 | 12,9100 |
| B.0001.0001.0003 | OPERAIO COMUNE | ora | 0,5000 | 21,97 | 10,9850 |
| B.0004.0017.0002 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile _no a: 1,5 t | ora | 0,5000 | 35,87 | 17,9350 |
| B.0036.0001.0006 | SEGNALE STRADALE ESAGOLATE DI STOP, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e _niture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60 | cadauno | 1,0000 | 102,3017 | 102,3017 |
| B.0036.0002.0001 | PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza e_ettivo | ml | 4,3000 | 9,29 | 39,9470 |
| B.0036.0002.0002 | STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10 | cadauno | 2,0000 | 2,57 | 5,1400 |
| B.0006.0015.0003 | ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo | cadauno | 0,2600 | 0,01 | 0,0026 |
| A.0009.0001.0004 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en | mc | 0,0960 | 87,55 | 8,4048 |

| Sommano euro | 197,63 |
| --- | --- |
| Spese generali 15% euro | 26,64 |
| Sommano euro | 227,27 |
| Utile d’impresa 10% euro | 22,73 |
| Totale euro | 250,00 |