| Cod. | Descrizione | U.M. | Prezzo | Misurazioni | Quantità | Imp.Parz. | Imp. Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lung. | Larg. | Altezza |  | €. | €. |
| A01 | Prezzo per la realizzazione del ponteggio metallico fisso realizzato con tubo e giunto metallico in acciaio, incluso nolo trasporto scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio, carico e trasporto ad opera ultimata, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perimetro = 16,25 + 1.50 + 4.77 + 14,95 + 21,00 + 16,45 | Ml.. | €. 12.00 | 74.92 |  | 2,50 | 187,30 | 899,04 | 899,04 |
| A02 | Rimozione del canale di gronda in rame esistente della lunghezza di m. 16,25, compreso il trasporto e l’accatastamento in deposito comunale autorizzato, ogni onere compreso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A corpo | €. 150,00 |  |  |  | 1,00 | 150,00 | 1.049,04 |
| A03 | Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, in coppi, eseguito con particolare cura nel non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corpo principale |  |  | 22,60 | 12,55 |  | 283,63 |  |  |
|  | Corpo servizi |  |  | 4,00 | 5,57 |  | 22,28 |  |  |
|  | Totale | Mq. | €. 6,00 |  |  |  | 305,91 | 1.835,46 | 2.884,50 |
| A04 | Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sporgenza lato est | Mc. | €. 260,00 | 16,25 | 0.80 | 0,30 | 3,90 | 1.014,00 | 3.898,50 |
| A RIPORTARE |  | 3.898,50 |
| RIPORTO |  | 3.898,50 |
| Cod. | Descrizione | U.M. | Prezzo | Misurazioni | Quantità | Imp. Parz. | Imp. Totale |
|  |  |  |  | Lungh. | Larghezza | Altezza |  | €. | €. |
| A05 | Rimozione di discendenti e canali di gronda in rame compresa la rimozione degli ancoraggi e quant’altro necessario, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Discendente vecchio tetto | A corpo | €. 50,00 |  |  |  | 1,00 | 50,00 | 3.948,50 |
| A06 | Muratura in mattoni forati 30X8X12 retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a g. 400 di cemento tipo R 32,5 per mc. compresa la formazione di sguinci lesene e spigoli compreso sfrido e tiro in alto, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timpani tetto lato sud e nord |  | €. 31,25 | 5,50 |  | 8,80 | 4,40 |  |  |
|  | Per riprese a stima |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Totale | Mq. | €. 31,25 |  |  |  | 5,50 | 171,87 | 4.120,37 |
| A07 | Struttura in legno a tetto composto da travi in abete lamellare di 1^ scelta della lunghezza di ml. 5,20 e calcolate per sovraccarico oltre al peso proprio di 0,80 Kn/mq e carico da neve di 1,63 Kn/mq e pressione al vento di 1,63 Kn/mq, . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A corpo |  |  |  |  | 1,00 | 5.800,00 | 9.920,37 |
| A09 | Caldana in Calcestruzzo preconfezionato con spessore di cm. 4 rinforzata da rete elettrosaldata, prodotto in conformità a norma UNI EN 206-1, fornito con l’impiego di pompa, ogni onere compreso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Per riprese | Mq. | €. 16,00 |  |  |  | 20,00 | 320,00 | 10.240,37 |
| A RIPORTARE |  | 10.240,37 |
| RIPORTO |  | 10.240,37 |
| Cod. | Descrizione | U.M. | Prezzo | Misurazioni | Quantità | Imp.Parziale | Importo Totale |
|  |  |  |  | Lung. | Larg. | Altezza |  | €. | €. |
| A09 | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate elastoplastomeriche armata in tessuto non tessuto di poliestere a filo continuo e fascia superiore in scalglie di ardesia, dello spessore di mm.3, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuova copertura a tetto |  |  | 17,05 | 6,30 |  | 113,71 |  |  |
|  | Per riprese |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  | Totale | Mq. | €. 12,65 |  |  |  | 143,71 | 1.817,93 | 12.058,30 |
| A10 | Copertura a tetto da realizzarsi con “cementegola ingeliva” tipo “Coppomaestro” in cemento poste in opera con malta bastarda su falde semplici o spioventi a padiglione compresa la stilatura laterale e frontale, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tetto esistente |  |  |  |  |  | 305,91 |  |  |
|  | Nuovo tetto |  |  |  |  |  | 113,71 |  |  |
|  | Totale | Mq. | €. 30,00 |  |  |  | 419,62 | 12.570,00 | 24.628,30 |
| A11 | Revisione completa di intonaco con fenomeni di degrado di uso, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle superficie, con lo sgombero dei materiali di risulta, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lato est |  |  | 16,25 |  | 3,00 | 48,75 |  |  |
|  | Riprese lato sud |  |  | 6,00 |  | 3,00 | 18,00 |  |  |
|  | Totale | Mq. | €. 31,64 |  |  |  | 66.75 | 2.111,97 | 26.740,27 |
| A12 | Intonaco liscio in malta premiscelata costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuove e murature | Mq. | €. 18,11 |  |  |  | 5,50 | 99,60 | 26.839,87 |
| A RIPORTARE |  | 26.839,87 |
| RIPORTO |  | 26.839,87 |
| Cod. | Descrizione | U.M. | Prezzo | Misurazioni | Quantità | Imp.Parziale | Importo Totale |
|  |  |  |  | Lung. | Larg. | Altezza |  | €. | €. |
| A13 | Restauro dei serramenti esterni lato est comprendente n. 3 finestre delle dimensioni di mq. 2,00x1,60 n. 1 finestra delle dimensioni di 0,75x1,15 provviste di portelloni in legno scorrevoli e n. 2 porte delle dimensioni di mq. 1,40x2,40, etc.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A Corpo | A corpo | €. 2.000,00 |  |  |  | 1,00 | 2.000,00 | 28.839,87 |
| A14 | Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semilavabile in titnte chiare altamente traspirante e antibatterica a base di resine sintetiche, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuovo corpo: pareti 5,30+15.68+5,30 |  |  | 26,28 |  | 2.70 | 70.95 |  |  |
|  | Soffitto |  |  | 15,68 | 5,30 |  | 83,10 |  |  |
|  | Totale | Mq | €. 6,10 |  |  |  | 154,04 | 939,64 | 29.779,51 |
| A15 | Tinteggiatura per esterni con due mani di idropittura lavabile traspirante resistente all’invecchiamento ed agli agenti atmosferici ed alle muffe a base di resine sintetiche, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stesso misura intonaci esterni | Mq. | €. 11,10 |  |  |  | 66,75 | 740,92 | 30.520,43 |
| A16 | Sostituzione del vaso di espansione dell’impianto di riscaldamento camino caldaia, comprendente la rimozione dell’esistente, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A corpo | Corpo | €. 400,00 |  |  |  | 1,00 | 400,00 | 30.920,43 |
| A17 | Scavo a sezione obbligata per l’alloggio della vasca Imhoff comprendente la rimozione della vasca esistente lo scavo ed il rinterro a posa avvenuta della fossa, ogni onere compreso esclusi collegamenti, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alloggio vasca Imhoff | mc. | €. 22,00 | 2,40 | 3,50 | 2,20 | 18,48 | 406,56 | 31.326,99 |
| A RIPORTARE |  | 31.326,99 |
| RIPORTO |  | 31.326,99 |
| A18 | Forniture e posa in opera di vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti, etc.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Totale | Cad. | €. 5.000,00 |  |  |  |  | 5.000,00 | 36.326,99 |
| A19 | Realizzazione di muretto a secco con pietrame superficiale prelevato in loco, previa autorizzazione della stazione forestale di competenza, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se ne prevedono | mc. | €. 150,00 | 50,00 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 150,00 | 36.476.99 |
| A20 | Riconoscimento per i maggiori oneri di trasporto dei materiali dovuti alla impossibilità di accedere al cantiere con automezzi di medie dimensioni, etc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A corpo |  |  |  |  |  | 1.150,00 | 37.402.99 |
| Importo Complessivo dei Lavori a base d’asta |  | 37.626.99 |

QUADRO ECONOMICO GENERALE

|  | Descrizione | €uro | €uro |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Importo dei lavori a base di gara. | 37.626,99 |  |
| A2 | Oneri della Sicurezza | 1.065,57 |  |
| A1+A2 | Importo Totale dei lavori |  | 38.692,56 |
|  | Somme a disposizione dell’Amministrazione |  |  |
| B1 | I.V.A. al 22% | 8.512,36 |  |
| B2 | Imprevisti | 21,23 |  |
| B3 | Oneri per incentivo alla progettazione | 773,85 |  |
| B1+B2+B3 | Totale somme a disposizione dell’Amministrazione |  | 9.307,44 |
|  | Importo complessivo di progetto |  | 48.000,00 |